## Slide 1: 抜け穴 シリーズ
高圧・高温の空気・ガスを抜く場所に最適
もう『空気抜き』
●使用用途●
真空装置・真空容器・クリーンルーム
FPD製造装置・半導体製造装置・電子顕微鏡など
従来
CAPやワッシャーを使用時
キリ穴・ネジ穴の底に空気が
溜まってしまっていました。
抜け穴シリーズを使用すると
抜け穴を通って機械や装置の
ネジ穴の底にたまった空気やガスを
排出することが可能に！
●ラインナップ●
・抜け穴六角穴付ボルト（全ねじ）
・抜け穴六角穴付ボルト（半ねじ）
・抜け穴六角穴付ボタンボルト
・抜け穴ワッシャー（ISO規格）
・抜け穴+なべ小ねじ
・抜け穴+皿小ねじ
・抜け穴六角穴付止めねじクボミ先
・抜け穴六角ボルト
『ガス抜き』で
悩まなくていいのです！
ネジザムライ
●材質●ユニファイ規格も取扱あり
・ステンレス（303,304、XM-7)
・ＳＵＳ316Ｌ
・チタン（Ｔｉ）
富田螺子株式会社
トミタラシ TOMITARASHI
〒146-0082
東京都大田区池上7-21-3
☎03-3754-6228
📠03-3755-2913
✉info@tomitarashi.com
HP http://tomita-rashi.com
※ワッシャーには
抜け穴溝が加工されています

## Slide 2: 『抜け穴シリーズ』図面・型番一覧
呼び | 型番 ステンレス | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ
M2 | 3VF-M2 | 3.8 | 1.5 | 2.0 | 0.8
M2.5 | 3VF-M2.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 0.8
M3 | 3VF-M3 | 5.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5
M4 | 3VF-M4 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5
M5 | 3VF-M5 | 8.5 | 4.0 | 5.0 | 1.5
M6 | 3VF-M6 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0
M8 | 3VF-M8 | 13.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0
M10 | 3VF-M10 | 16.0 | 8.0 | 10 | 2.0
M12 | 3VF-M12 | 18.0 | 10 | 12 | 3.0
M16 | 3VF-M16 | 24.0 | 14 | 16 | 3.0
●抜け穴六角穴付ボルト
（全ねじ・半ねじ）
材質・ステンレス
・ＳＵＳ316Ｌ
・チタン
●抜け穴ワッシャー
材質・ステンレス
呼び | 型番 | a | b | d | t | D
M3 | 3TW3 | 0.3 | 0.15 | 3.2 | 0.5 | 7
M4 | 3TW4 | 0.3 | 0.15 | 4.3 | 0.8 | 9
M5 | 3TW5 | 0.6 | 0.3 | 5.3 | 1.0 | 10
M6 | 3TW6 | 1.0 | 0.5 | 6.4 | 1.5 | 12.5
M8 | 3TW8 | 1.0 | 0.5 | 8.4 | 1.5 | 17
M10 | 3TW10 | 1.2 | 0.6 | 10.5 | 2.0 | 21
M12 | 3TW12 | 1.5 | 0.75 | 13 | 2.5 | 24
M16 | 3TW16 | 1.8 | 1.0 | 17 | 3.0 | 30
※半ねじはM5.M6のみです。
●抜け穴六角穴付ボタンボルト
材質・ステンレス
●抜け穴+なべ小ねじ +皿小ねじ
材質・ステンレス
●抜け穴六角穴付止めねじクボミ先
材質・ステンレス
●抜け穴六角ボルト
材質・ステンレス
詳しいサイズ・図面・米国規格品等
お気軽にお問い合わせください。